## Slide 1
PLC 数据监控系统
PLCMonitor —— 跨平台工业自动化实时监控解决方案
适配西门子 S7 全系列 PLC | Windows / Ubuntu 跨平台 | JSON 配置驱动 | 即开即用
版本 1.0.0 | 2024年6月
实时数据采集
多视图展示
双保险存储
四级权限管控
智能报警
数据导出

## Slide 2
产品概述
PLCMonitor 是一款基于 Qt 6 开发的跨平台工业自动化监控软件，
专为西门子 S7 系列 PLC 设计。
通过 Snap7 开源协议栈直接与 PLC 通信，实现数据实时采集、
可视化展示、历史存储与趋势分析。
核心定位：解决中小工厂 PLC 数据"看不见、摸不着"的痛点，
让产线状态一目了然。
4
核心视图
8+
数据类型
2
操作系统
4
权限级别
支持的 PLC 型号
S7-200 / SMART
经典小型PLC，广泛用于单机设备
S7-300 / 400
中大型PLC，适用于复杂产线控制
S7-1200 / 1500
新一代全集成自动化PLC

## Slide 3
核心功能：实时数据采集与多视图展示
工艺总貌
图形化展示生产流程
设备运行状态一目了然
标签数据实时映射到流程节点
实时数据
表格形式展示所有标签
支持搜索过滤和CSV导出
数据变化时高亮闪烁提示
趋势图表
折线图实时展示数据趋势
最多8条曲线同屏显示
支持鼠标缩放与拖拽
历史数据
查询任意时间段的历史曲线
多粒度数据聚合查询
支持导出为CSV格式
标签管理器随主视图智能联动：切换视图时，标签选择自动跟随，每个视图的标签配置独立保存，无需重复勾选。

## Slide 4
核心功能：数据持久化与权限管控
双保险数据存储策略
MySQL 主数据库
企业级关系型数据库
支持多客户端并发访问
数据安全备份与恢复
支持多粒度数据聚合
⇄
SQLite 备数据库
本地离线运行保障
不需网络独立运行
自动创建，零配置
主库不可用时自动接管
四级 RBAC 权限体系
管理员
Admin
全部权限：查看、写入、管理用户、系统配置
工程师
Engineer
查看/写入标签、管理标签、系统配置
操作员
Operator
查看标签值、写入标签值
观察者
Viewer
仅查看数据，不能修改
多粒度数据聚合
原始数据（按轮询间隔）
分钟聚合（Min/Max/Avg）
小时聚合
天聚合

## Slide 5
技术架构
1
用户界面层
Qt 6 Widgets
跨平台桌面UI | 深色/浅色/现代三主题 | 响应式布局设计
2
业务逻辑层
Controller + Managers
订阅式数据分发 | 标签-视图联动管理 | RBAC 权限验证
3
通信层
Snap7 协议栈
独立工作线程 | 自动重连机制 | 心跳保活检测
4
数据存储层
SQLite + MySQL
本地 + 远程双保险 | 多粒度数据聚合 | 日志轮转管理

## Slide 6
应用场景
产线实时监控
操作员通过大屏实时查看
各设备运行参数，状态一
目了然。深色主题特别适
合控制室长时间使用。
设备调试与维护
工程师快速查看和修改
PLC内部变量，无需打开
TIA Portal。支持批量写
入，大幅提高调试效率。
故障诊断与追溯
通过历史趋势曲线回溯
异常发生前后的数据变
化，快速定位故障根因。
支持CSV导出供分析。
生产数据报表
导出历史数据CSV用于
生产分析和报告。多粒度
聚合数据让小时/天级别
统计秒级响应。
典型部署架构
工控机 或 PC
→
以太网 (TCP/IP)
→
西门子 S7 PLC
→
MySQL 服务器 (可选)

## Slide 7
快速上手：三步开始监控
1
配置 PLC 连接
编辑 configs/plc_config.json 设置 PLC 的 IP 地址、Rack 号、Slot 号 支持自动连接和断线重连
{ "plc": { "ip": "192.168.0.11", "rack": 0, "slot": 1 } }
2
添加监控标签
在配置文件 tags 数组中 定义需要监控的数据点 支持 8 种数据类型
{ "tags": [{ "name": "温度1", "dbNumber": 1, "byteOffset": 2, "dataType": "REAL" }] }
3
启动并查看数据
运行程序，自动连接 PLC 在标签管理器中选择标签 点击"应用"，数据即刻呈现
默认管理员账号: admin 默认密码: admin （首次登录后请立即修改！）

## Slide 8
为什么选择 PLCMonitor？
🖥 跨平台自由
Windows 和 Linux 双平台支持
不绑定特定操作系统
💰 零成本部署
开源免费，无需昂贵的商业授权
解压即用，无需复杂安装流程
⚙ 配置驱动
JSON 文件管理所有配置
无需重新编译即可调整监控项
🔒 安全可靠
四级权限管控 + 登录认证
本地存储为主，网络断线不丢数据
🔌 灵活扩展
SQLite+MySQL 双存储
支持多客户端数据共享
✨ 专业体验
深色主题 / 图表缩放 / 数据导出
专为工业监控场景优化交互

## Slide 9
Thank You
PLC 数据监控系统 PLCMonitor
跨平台 | 开源免费 | 即开即用
基于 Qt 6 + Snap7 开发 适配西门子 S7 全系列 PLC 支持 Windows 10+ / Ubuntu 20.04+ 版本 1.0.0